Приложение № 1 к тому 2

Утверждаю Глава местной администрации муниципального образования город Петергоф- __________________ Н.А. Дергачева ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет открытого конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего  конкурса является право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и установке детского игрового оборудования и МАФ по адресам: г. Петергоф, ул. Дубинина, д.3, ул. Знаменская, д.29

2. Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта: 669 464 рубля.

3. Обязательным приложением к контракту является копия свидетельства о членстве в СРО.

4. Авансирование 30% от стоимости муниципального контракта.

5. Обеспечение заявки и муниципального контракта не предусмотрено.

6. Подрядчик предоставляет эскизы (или фотографии) оборудования с указанием размеров в плане, по высоте и размеров конструктивных элементов.

1.2. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ по настоящему контракту – с 01.06.2010 года.

Окончание выполнения работ – 28.06.2010 года.

1.3. Порядок формирования цены контракта.

1. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании стоимости выполнения работ, определенной сметами  (приложение №1, приложение №2 к настоящему Техническому заданию).

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта (приложение №1, приложение №2 к настоящему Техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться как стоимость выполнения работ, указанная в приложении №1 и приложении №2 к настоящему Техническому заданию тома 2 документации об аукционе, уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

- Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии со сметами на выполнение работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Технического задания тома 2 документации об аукционе (приложение №1, приложении №2  к техническому заданию).

2.2. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы, являющиеся предметом аукциона должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации:

-ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

-ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

-ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских  игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».

- ГОСТ Р 52299-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования.

- ГОСТ Р 52301-2004 - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.

2. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

- Опорные стойки изделий должны быть выполнены из клееной древесины, не менее 100мм х 100 мм в сечение. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стойка должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм.

- Каркас горки должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50мм х 25мм. Скат горки должен быть изготовлен из единого листа, нержавеющей стали, толщиной 2 мм. Наличие бортов горок высотой не менее 120 мм обязательно, в целях не допущения травмирования детей.

- В оборудование должен быть предусмотрен игровой элемент в виде сетки изготовленный из полипропиленового каната с металлическими сердечниками. Зажимы сетки должны быть выполнены из алюминиевого сплава.

- Лестницы игровых комплексов должны быть выполнены из древесины, с деревянными ступеньками, верхняя поверхность которых изготавливается из фанеры.

- Запрещается использовать угловую сталь при изготовление детского игрового оборудования из-за требований безопасности.

3.Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности, согласно Российского ГОСТа:

- Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6м и барьер высотой до 0,7м;

- Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие перила или барьер высотой не менее 0,7м;

- Оборудование для лазания не должно быть выше 4-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой для поддержки диаметром не менее 33мм.

- Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;

- В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры;

- Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы ребенка;

- Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

- Все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты;

4.Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:

- Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород влажностью 7-10%

- Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.

- Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.

- запрещается использовать угловую сталь и стеклопластик при изготовлении малых архитектурных форм;

- игровое оборудование должно крепиться только на фундаменты, запрещено крепление на металлические штыри;

- - запрещается использовать рамки жесткости игрового оборудования на уровне земли для исключения спотыкания.

5. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.3. Требования к техническим характеристикам работ

по адресу: г. Петергоф, ул. Дубинина, д.3

| № п/п | Наименование оборудования. | Размер в плане и высота, м | Наличие элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский игровой комплекс ( для детей школьного возраста от 6 лет) | Длина от 7,0 до 7,5 м Ширина от 6,0 до 7,0 м Высота от 4,0 до 4,5 м | Горка высотой 1,4-1,5 м Лесенки Переходные площадки –3 шт Купола -3шт Подвесной качающийся мостик-переход Рукоход Шест-спираль Турник Гимнастические кольца Канат Прямой шест |
| 2 | Детский игровой комплекс (для детей дошкольного возраста от 2- лет) | Длина от 3,0 до 3,5 м Ширина от 1,6 до 1,8 м Высота от 2,5 до 2,7 м | Высота площадки 0,9-1,0 м Переходная площадка Лесенка купол |
| 3 | Качели на металлических стойках «Средние» (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 1,6 до 1,9 м Ширина от 1,4 до1,5м Высота от 1,8 до 2,3 м | Высота сиденья от земли: от 0,45 до0,5 м |
| 4 | Качели на металлических стойках «Малые» (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 1,5 до 1,9 м Ширина от 1,4 до1,5м Высота от 1,5 до 1,8 м | Высота сиденья от земли: от 0,45 до 0,55 м |
| 5 | Качалка на пружине «Джип» (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 1,1 до 1,2 м Ширина от 0,8 до 0,9 м Высота от 1,1 до 1,3 м | Высота сиденья от земли: от 0,3 до 0,5 м |
| 6 | Песочный дворик (для детей дошкольного возраста от 2- лет) | Длина от 2,7 до 2,9 м Ширина от 2,6до 2,8 м Высота от 2,1 до 2,4 м | С бортиками для сидения Ворота Стойки с крышей и со счетами -2 шт Стойка с крышей |
| 7 | Песочница | Длина от 3,0 до 3,3 м Ширина от 3,0 до 3,3 м Высота от 0,3 до 0,6 м | С бортиками для сидения |
| 8 | Качалка-балансир (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 2,0 до 2,2 м Ширина от 0,4 до 0,5 м Высота от 0,4 до 0,7 м | Сиденья со спинками и держателями для рук Противоударные фиксаторы под сиденьями |
| 9 | Диван | Длина от 1,9 до 2,0 м Ширина от 0,6 до 0,7 м Высота от 0,65 до 0,75 м | На железобетонных ножках со спинкой |
| 10 | Урна деревянная со вставкой | Диаметр от 0,4 до 0,5 м Высота от 06 до 0,7 м | С железобетонным основанием |

по адресу: г. Петергоф, ул. Знаменская, д.29

| № п/п | Наименование оборудования. | Размер в плане и высота, м | Наличие элементов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский игровой комплекс ( для детей школьного возраста от 6 лет) | Длина от 7,0 до 7,5 м Ширина от 6,0 до 7,0 м Высота от 4,0 до 4,5 м | Горка высотой 1,4-1,5 м Лесенки Переходные площадки –3 шт Купола -3шт Подвесной качающийся мостик-переход Рукоход Шест-спираль Турник Гимнастические кольца Канат Прямой шест |
| 2 | Качели на металлических стойках «Средние» (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 1,6 до 1,9 м Ширина от 1,4 до1,5м Высота от 1,8 до 2,3 м | Высота сиденья от земли: от 0,45 до0,5 м |
| 3 | Качели на металлических стойках «Малые» (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 1,5 до 1,9 м Ширина от 1,4 до1,5м Высота от 1,5 до 1,8 м | Высота сиденья от земли: от 0,45 до 0,55 м |
| 4 | Качалка на пружине «Джип» (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 1,1 до 1,2 м Ширина от 0,8 до 0,9 м Высота от 1,1 до 1,3 м | Высота сиденья от земли: от 0,3 до 0,5 м |
| 5 | Песочница | Длина от 3,0 до 3,3 м Ширина от 3,0 до 3,3 м Высота от 0,3 до 0,6 м | С бортиками для сидения |
| 6 | Качалка-балансир (для детей дошкольного возраста от 3- лет) | Длина от 2,0 до 2,2 м Ширина от 0,4 до 0,5 м Высота от 0,4 до 0,7 м | Сиденья со спинками и держателями для рук Противоударные фиксаторы под сиденьями |
| 7 | Диван | Длина от 1,9 до 2,0 м Ширина от 0,6 до 0,7 м Высота от 0,65 до 0,75 м | На железобетонных ножках со спинкой |
| 8 | Урна деревянная со вставкой | Диаметр от 0,4 до 0,5 м Высота от 06 до 0,7 м | С железобетонным основанием |

2.4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

1. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами.

2. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику гигиенические сертификаты на оборудование, сертификаты соответствия продукции (готового изделия) Российскому ГОСТу, технические паспорта на изделия.

3. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков.  Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, а также неправильное оформление документов.

5. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

6. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

2.5. Требования к сроку предоставления  гарантии качества работ.

1. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев

Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы

«Предложение о качестве работ (услуг)»

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также  материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям  заказчика, изложенным в техническом задании,  участник  в графе 3 формы  указывает следующее ««Работы (услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании»». Графы 1,2 и 4 участником  не заполняются.

2. В случае если участник  предлагает использовать при выполнении работ (оказании услуг) отличные от поименованных  в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные  и др. характеристики,  позволяющие определить их  эквивалентность (по показателям указанным  в техническом задании). В графе 4 формы указывается  фирменное наименование (марка, вид и т.д.), наименование производителя и страны - происхождения, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания.

3. В случае если участник  предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ (оказанием услуг), в графе 3 формы  участником указываются  соответствующие  характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить  соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие  пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае  не заполняется.

Раздел 4. Перечень  приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение №1, №2 –сметы на выполнение работ по изготовлению и установке детского игрового оборудования и МАФ по адресам: г. Петергоф, ул. Дубинина, д.3, ул. Знаменская, д.29

Составил главный специалист ОГХ                                                                         Ворожцова Л.Г.